## Slide 1: Содержание
Почему мы решили сделать свой собственный Netfilter
Как мы сделали фильтрацию пакетов за постоянное время
Как мы объединили несколько этапов обработки в одну операцию
Как мы интегрировали результат в экосистему

## Slide 2: Новые вызовы
 | Раньше | Сейчас
Требования к производительности | Небольшие (внешние каналы связи) | Высокие (сегментация внутренней сети)
Многофункциональность | Отдельные устройства | Консолидация сервисов на одном устройстве (UTM)
Политика безопасности | Небольшие, средние (десятки, сотни правил) | Большие (тысячи правил)

## Slide 3: Немного графиков

## Slide 4: Стенд
Платформа для теста
Стресс-тест:
  пакеты 64 байта UDP,
  Трафик в обе стороны
CPU | RAM | HDD | NIC
Xeon E5 2690 v4 2.6 GHz 14 cores | 32G DDR4 | 240GB SSD SATA | 8x10Gb SFP+

## Slide 5: Пропускная способность (Mb/s)
Chart: 
| TCP ~1514 (HTTP) | UDP 64 byte
Пропускная способность, Mb/s | 55480 | 1587

## Slide 6: Пропускная способность (Mb/s)
Падение пропускной способности 98%
Chart: 
| TCP ~1514 (HTTP) | UDP 64 byte
Пропускная способность, Mb/s | 55480 | 1587

## Slide 7: Аппаратные решения
Добавим ядер
Добавим процессор
Добавим узлов
Дорого
Надолго не хватит

## Slide 8: Программные решения
Вариант | Чем плохо | Чем хорошо
Настраивать ядро | Не универсально Прирост будет, но не слишком существенный | Минимум трудозатрат

## Slide 9: Программные решения
Вариант | Чем плохо | Чем хорошо
Настраивать ядро | Не универсально Прирост будет, но не слишком существенный | Минимум трудозатрат
Новая логика в ядре | Много времени Сложно интегрировать Сложно поддерживать | Потенциально высокий прирост производительности

## Slide 10: Программные решения
Вариант | Чем плохо | Чем хорошо
Настраивать ядро | Не универсально Прирост будет, но не слишком существенный | Минимум трудозатрат
Новая логика в ядре | Много времени Сложно интегрировать Сложно поддерживать | Потенциально высокий прирост производительности
Вынос всей логики в Userspace (pfring, netmap, dpdk) | Всю логику надо писать самим | Высокий прирост производительности Ошибки менее критичны

## Slide 11: Пропускная способность (Mb/s)
Chart: 
| 1 правило | 100 правил | 1000 правил
Пропускная способность, Mb/s | 1587 | 1267 | 405

## Slide 12: Пропускная способность (Mb/s)
Падение пропускной способности 75%
Chart: 
| 1 правило | 100 правил | 1000 правил
Пропускная способность, Mb/s | 1587 | 1267 | 405

## Slide 13: Фильтрация в Linux Netfilter
Правило 1
Правило 2
Правило 3
Правило 1
Правило 2
Правило 3
Правило 1
Правило 2
Правило 3
Prerouting
Forward
Postrouting
Правило 1
Правило 2
Служебная цепочка

## Slide 14: Частичное решение проблемы
ct state established accept в начале всех цепочек
Недостатки:
Ускоряет только «легальный» трафик
Не работает с новыми сессиями

## Slide 15: Постановка задачи
Разгрузить процессор под решение других задач
Обеспечить фиксированное время фильтрации независимо от количества правил

## Slide 16: Префиксное дерево
№ | Proto | Dest IP | Dest Port | Action
1 | TCP | 130.* | 80 | Drop
2 | TCP | * | 80 | Accept
3 | UDP | * | 3030 | Accept
4 | * | * | * | Drop

## Slide 17: Префиксное дерево
TCP
130.*
80
Drop
Protocol
Dest IP
Dest Port
Action
№ | Proto | Dest IP | Dest Port | Action
1 | TCP | 130.* | 80 | Drop
2 | TCP | * | 80 | Accept
3 | UDP | * | 3030 | Accept
4 | * | * | * | Drop

## Slide 18: Префиксное дерево
TCP
130.*
*
80
80
Drop
Accept
Protocol
Dest IP
Dest Port
Action
№ | Proto | Dest IP | Dest Port | Action
1 | TCP | 130.* | 80 | Drop
2 | TCP | * | 80 | Accept
3 | UDP | * | 3030 | Accept
4 | * | * | * | Drop

## Slide 19: Префиксное дерево
UDP
TCP
130.*
*
80
80
3030
*
Drop
Accept
Accept
Protocol
Dest IP
Dest Port
Action
№ | Proto | Dest IP | Dest Port | Action
1 | TCP | 130.* | 80 | Drop
2 | TCP | * | 80 | Accept
3 | UDP | * | 3030 | Accept
4 | * | * | * | Drop

## Slide 20: Префиксное дерево
*
UDP
TCP
130.*
*
80
80
3030
*
*
*
Drop
Drop
Accept
Accept
Protocol
Dest IP
Dest Port
Action
Терминальные
действия
№ | Proto | Dest IP | Dest Port | Action
1 | TCP | 130.* | 80 | Drop
2 | TCP | * | 80 | Accept
3 | UDP | * | 3030 | Accept
4 | * | * | * | Drop

## Slide 21
Недостатки
Резко возрастает потребление памяти, особенно в момент построения дерева
Нет инкрементальной «достройки» дерева
Преобразование правил может быть очень долгим — требуется оптимизация
Префиксные деревья не работают, если есть вычисляемое поле

## Slide 22
Получается, нужно фильтровать два раза?
Фильтрация до маршрутизации
Фильтрация после маршрутизации
Фильтрация
Prerouting
Маршрутизация
dNAT
Фильтрация Postrouting
sNAT
22

## Slide 23
Нет, если все этапы соединить
Фильтрация Prerouting
Фильтрация Postrouting
Марштрутизация
dNAT
sNAT

## Slide 24: Стенд
Платформа для теста
Версии ПО
Стресс-тест:
  пакеты 64 байта UDP,
  Трафик в обе стороны
CPU | RAM | HDD | NIC
Xeon E5 2690 v4 2.6 GHz 14 cores | 32G DDR4 | 240GB SSD SATA | 8x10Gb SFP+
Конфигурация | Число ядер процессора
Стандартный Netfilter | 14 из 14
Наш Netfilter | 8 из 14

## Slide 25: Производительность, Mb/s (UDP, 64 байта)
Chart: 
| 1 правило | 100 правил | 1000 правил
Стандартный Netfilter | 1587 | 1267 | 405
Наш Netfilter | 31590 | 31580 | 31570

## Slide 26: Как всем этим управлять?

## Slide 27: Как управлять нашим приложением
Iproute2
NFT
Conntrack
Ядро Linux
NIC 3
NIC 4
NIC 1
NIC 2
Netlink
Netlink
Netlink
27

## Slide 28: Как управлять нашим приложением
Iproute2 (mod)
NFT
(mod)
Conntrack
(mod)
Ядро Linux
NIC 3
NIC 4
NIC 1
NIC 2
DPDK-приложение
Control plane
Data plane
Netlink
Netlink
Netlink
28